- дверные ручки на передние двери подходят от жигулей от десятки.
-воздушный фильтр подходит от москвича 2141.

Бензонасос можно от "Запорожца", от печки, а если его положить в целлофановый кулёк, то я уже пол-года не заглядываю.
-Коренные листы рессор от УАЗ 469
-Пыльник рулевой рейки от "Славута" или "Таврия"

-Бачок омывателя стекла (с моторчиком) идеально становиться от Нивы

подшипник на шестерне рулевой рейки можно поменять отдельно (не в сборе), т.к. эту деталь найти оч. сложно. Тупо распиливаем подшипник и стопорное кольцо перед ним – выкидываем, ставим туда 203 подшипник .потом чтобы застопорить его отрезаем кусок трубы с внутренним диаметром 16 мм(длинной 1-2 см) нагреваем до красна и забиваем его на место стопорного кольца . Если сделаете всё аккуратно будет ходить не меньше фирменной.

фильтр масляный ставил жигулевский от ваз 2105.пыльники рулевых наконечников подходят от ваз 08-09

У меня задние амортизаторы стоят Жигулёвские (я так купил), но их удлинили и сверху приварены планки у которых на конце отверстие для крепления.

Высоковольтные провода у меня стоят от ваз 08-09.А на счет катушки надо к электрикам обратиться они подскажут.

Генератор в сборе подходит от Tico

Подшипник рулевой рейки просто 203, а нижний игольчатый - спокойно вытачиваем и вставляем бронзовую втулку.
Трос переключения передач на 5-ти ступку делал два раза. Первый раз просто поменял тросик - плохо, он гнётся и неработает. Второй раз вставил просто проволоку, кажется 4,3 - работает хорошо, даже лучше, чем трос.

Свечи аналоги:Champion RN11YC, NGK BPR5E, Brisk LR17YC, BOSCH WR8DC, А14ДВР все эти свечи иду к нашим 406 и 409 движкам.

вот пришла весна. оттаял мой Карлсончик и началось....... зарядка хреновая- снимаем генератор, отпаиваем провода от щеток , один делаем на корпус второй просто выводим наружу и на крыло устанавливаем реле зарядки от классики провод от генератора на 67 провод плюсовой на 30 и все.... с фарами, двумя печками и т.д. 14,5 вольт !!! и свет стал белый белый !!! один недостаток: контролька не горит на панели, но надо просто установить цифровой тахометр с вольтметром !!!!

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
катушка зажигания от 2108 работает намного "веселее" родной!!!! даже на сильно посаженном аккумуляторе нормально заводится!!!! свечи 14ДВРМ!!! 
резинки на успокоителе( реактивная тяга) подходят от ваз 2106 и др., надо только немного их подточить на точиле !!!!

в разобранном виде фотки нету, снимать не хотца, а вот схемку щас напишу : провода от щеток отпаиваются,: любой из них на корпус, а второй просто выводим наружу...... и к клеме 67 классической реле зарядки ..... два провода идущие к генератору: один + 12 - вот его на клмму 30 реле зарядки а второй - контролька..... пусть пустой останется... щас в обед дома сфоткаю !!!!

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
еще на днях менял направляющие на обоих дверях: профиль 20*40 - 2 метра, болгарка и место где можно гнуть профиль!!! по снятой рейке делаем в профиле надрезы только по толшине металла примерно через 1 см, затем через что нибудь жесткое гнем (я гнул в дышле от прицепа Камазовского!!!) , пришлось два раза подрезать по уже согнутому месту !!!! кто будет пробовать учтите что в профиле есть шов!!!! его надо вверх делать!!! подшипники в автомагазинах есть !!! щас дома тоже сфоткаю !!! и напишу про особенности !!!!!

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
прикол с тахометром: он у меня от ВАЗа.... у нас 3 цилиндра а там 4, поэтому врет (как мне кажется) поэтому путем подсчета вывел: при скорости 85 обороты 3000 , 3000/3 цилиндра * 4= 4000 оборотов!!! моэ я и не прав, но.... кажется так !!!!

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
глушитель путем небольшой переделки от ОКи , но работает громко, т.к. там их два, а я поставил один!!!! фото тоже постараюсь сегодня сделать !!!!... прям не машина а конструктор !!!! но еще не все сделано!!!!!

Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
как и у многих не было левого дворника!!! родной привод на место установил, почему то отломился кронштейн под панелью приборов, просто прикрутил на боль М6, а впереди большую шайбу!!! дворник и поводок от ВАЗ2108, но он по диаметру больше!!! трубка от воздушной системы камаза обстукавается молоточком на конус и одевается на имеющийся привод!!! а потом просто устанавливает на место все от ВАЗ 2108 !!!! но нужно подтягивать несколько раз, т.к. трубка на место садится !!! фото щас в обед сделаю !!!!! причем 08 дворник моет стекло прям от и до !!!!!... много мне еще надо на нем сделать !!!!!

я эту втулку без токаря сделал !!! 
1 снимаем рычаг нафик !!!! 
2 наружняя обойма та что запрессована в рычаг остается на месте 
3 внутренняя втулка в руке 
4 вичищаем оставшуюся резину (я просто наждачкой ) 
5 взял камеру от камаза и вырезал вкладыш во внутрь больше по длине 
6 из длинного болта сделал что то типа съемника запрессовника 
7 при помощи этого болта просто намоченную водой втулку внутреннюю запрессовал с усилием обратно, но сначала на точиле с одного конца втулки сделал фаску, чтоб резину не закусывало !!! 
8 проехал около 5000 км....все в норме !!!!

по поводу комплектации: для замены нужны только 2 чашки передних амортизаторов от нексии; по поводу объема "переделочных" работ: переделывать кузов или амортизатор не надо, переделывать придется только чашку и то вся переделка займет около 5 минут.
расстояния отверстий указывать думаю будет ошибкой т.к. они подбираются только на месте методом научного тыка (чашка ставится с низу на место прежней без амортизатора и вращается до тех пор пока не сядет плотно к кузову, делаем метки бородком и сверлим).старые болты(от нексии) нужно выбить(они не пригодятся).в высверленые отверстия вбиваем болты выбитые из старых дамасовских чашек.крепим чашку на амортизатор и собираем все на свои места.

| 6 |  | Чашка опорная амортизатора |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По этому каталогу берем деталь номер 6 от нексии и заменяем ею детали номер 10, 16,11 и 15 от дамаса. После того как сменил чашку просвет м-у колесом и крылом стал больше за счет того что машина стала выше и теперь при торможении с грузом колеса не задевают за внутренюю часть брызговика, так же при торможени с грузом руль по прежнему легко крутится, родные детали от дамаса стоят у нас 18 тыс. сум коперативные, а нексиевские 15.(в долларах это 9 дол.-дамасовские и 7.5-нексиевские) учитывая что нексиевских хватает на дольше по моему лучше поставить их.

Стойки менять или переделывать не надо.просто подставляем под нее нексиевскую чашку и отмечаем по отверстиям в стойке места для сверления в чашке.сверлим чашку,ставим,катаемся,наслаждаемся и вспоминаем меня Продолжаю.
Сдвинули 3 ряд сидений на 103 мм., это увеличило место для ног и позволило класть спинки 2 ряда ниже седушки 3 ряда.
Нам это нужно для дальних поездок.
Перенесли противотуманный задний фонарь в бампер, а то больно низко висел.
Ставим 4 инерционных ремня на 2 и 3 ряд сидений.
Ставим пластиковые подкрылки в колёсные ниши.
Поставили накладки под нижний подшипник откатной двери.

Накладка из пластиката толщина 4 мм., закреплена порожком- купил такой уголок в хозяйственном магазине, верхняя полка 10 мм.
Изготовил шаблон из картона, по нему вырезал 2 накладки, полость промыли, загрунтовали, покрыли в 2 слоя мастикой полимернобитумной и на неё положили накладки они прилипли на мастику и закрепили уголком.
Пластикат похож на полиэтилен но не совсем, думаю можно использовать коммерческий линолеум, который однородный твёрдый.

Масляный фильтр AVEO, DAMAS, MATIZ, TICO

Корейский автопроизводитель предоставил компании «Тосол-Синтез» официальный допуск на использование в автомобилях Damas, Matiz, Nexia тормозной жидкости РосДОТ

| Фильтр масляный Tico/Damas/Matiz (d=60mm) (неоригинал) | PH4997 | 252 руб. |
| --- | --- | --- |
| Фильтр масляный Tico/Damas/Matiz/Aveo 1.2 (d=60mm) | 96565412 | 121.61 руб. |
| Фильтр масляный Tico/Damas/Matiz/Aveo 1.2 (d=60mm) (Корея, PMC) | 96565412 | 80 руб. |
| Фильтр масляный Tico/Damas/Matiz/Aveo 1.2 (d=60mm) (Корея) | 96565412 |

Фильтр масляный Matiz Tico Damas (NAC) Неоригинал, Россия Номер производителя: 96570765, 96565412 8835, Цена 80 руб.

# Таблица взаимозаменяемости лобовых автостекол

Таблица взаимозаменяемости лобовых стекол некоторых автомобилей

# Стекло лобовое для Suzuki Carry Super 86-91 (SA71)/Daewoo Damas

# Расширительный бачок.

Каталожный номер: 17930-78100-000

Марка и модель авто Daewoo Tico (Дэу Тико)

Цена с макс. скидкой 279

Цена 300